13:17 Простой внутрисхемный программатор для AVR (ATMEGA8).

Программатор для AVR Описание Этот простой AVR программатор позволит вам безболезненно загружать программы в формате hex в большинство AVR микроконтроллеров от ATMEL, не жертвуя своим бюджетом и временем. Он более надежен, чем большинство других простых доступных AVR программаторов, и на его сборку уйдет гораздо меньше времени. AVR программатор состоит из внутрисхемного последовательного программатора (с разъемом) и маленькой печатной платы с DIP панелькой, в которую вы можете поместить свой микроконтроллер и быстро его запрограммировать. Вы также можете использовать этот программатор только как внутрисхемный, с помощью которого можно легко программировать AVR микроконтроллер, не извлекая его из устройства. Весь AVR программатор собирается из широко распространенных компонентов и умещается в корпусе разъема COM порта. Печатная плата с DIP панелькой позволяет вставлять в нее 28-выводной AVR микроконтроллер ATmega8 в корпусе DIP, но вы можете изготовить печатные платы для микроконтроллеров в любых других корпусах. Этот программатор совместим с популярным ПО PonyProg, которое показывает вам ход процесса прошивки в виде шкального индикатора статуса. Внутрисхемный последовательный программатор AVR (возможна замена транзистора BC549 на КТ3102, диода - на любой импульсный: КД503,510,521,522, стабилитроны - любые, на 4.7....5.1 В) Плата AVR программатора (вид сверху) с 9-контактным последовательным разъемом (гнездо): Плата программатора AVR (вид снизу): Размещение платы программатора AVR в корпусе разъема RS232: Законченный программатор со стандартным 6- контактным разъемом ICSP: Плата с панелькой для AVR Плата имеет минимальное количество компонентов и используется для программирования микроконтроллеров вне целевого устройства. Плата с 28-выводным микроконтроллером Atmega в корпусе DIP. В схеме есть 2 разъема: ICSP, к которому подключается AVR программатор и разъем для внешнего источника питания. Плата включает в себя 28 выводную DIP панельку, кварцевый резонатор на 4 МГц или резонатор с двумя конденсаторами по 22 пФ, и два разъема. Двухконтактный разъем служит для подключения к AVR микроконтроллеру питания +5 В, а 6-контактный – для подключения программатора. Питание микроконтроллера от внешнего источника напряжения, а не непосредственно от последовательного порта, гарантирует, что контроллер получит именно 5 В и обеспечит надежную и безошибочную прошивку. Плата для 28 выводного микроконтроллера AVR Atmega8 в DIP корпусе: ПО PonyProg Чтобы иметь возможность загружать hex файлы из компьютера в микроконтроллер, вам потребуется скачать и установить ПО PonyProg2000: http://www.lancos.com/ppwin95.html После установки, первое, что предстоит сделать, это сконфигурировать PonyProg для работы с AVR программатором. Для того, чтобы сделать это, войдите в меню «Setup» и выберите пункт «Interface Setup». Ниже на рисунке подсвечены именно те опции, которые вам следует выбрать: Следующим шагом выберите «AVR micro» и тип микроконтроллера, который хотите запрограммировать (например ATmega8): Теперь конфигурирование PonyProg завершено, и мы можем открыть hex файл с программой, которая будет зашита в микроконтроллер. Перейдите в меню «File», выберите «Open Program (FLASH) File ...» и укажите на hex файл, который надо зашить. Вы должны увидеть шестнадцатеричные значения. Если вы все еще не подключили программатор к последовательному порту компьютера, то сейчас самое время это сделать. Убедитесь, что ваш программатор физически подключен к AVR микроконтроллеру через плату с панелькой или 6 контактный разъем ICSP. Наконец, кликните на подсвеченной иконке «Write Program Memory (FLASH)» или идите в меню «Command» и выберите «Write Program (FLASH)». Кликните на кнопке «Yes», чтобы подтвердить запись: Теперь сядьте поудобнее, расслабьтесь и наблюдайте за процессом программирования по индикатору состояния. PonyProg прошьет AVR микроконтроллер и проверит, загрузился ли hex файл без ошибок. Этот процесс обычно занимает от 10 до 30 секунд, в зависимости от размера программы, которую вы будете зашивать в микроконтроллер: После программирования появится окно «Write successful», показывающее, что AVR микроконтроллер был запрограммирован и теперь готов к использованию: Материал использован с сайта: http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=71523

Просмотров: 16848 ¦ Добавил: yl2gl

| Всего комментариев: 4 |  |
| --- | --- |
| 0 4 yl2gl (25.02.2012 18:24) Если всё, как описано на сайте - то очень толковая вещь! Действительно, напоминает PICkit2. Но если можно зашить AVR пятью проводками, то лень собирать что-то более сложное... 0 3 PREVED (24.02.2012 14:26) А что скажете на счёт этого программатора ? http://avrdevices.ru/usb-programmator-dlya-avr/ 0 2 yl2gl (10.09.2011 16:01) К сожалению, Виталий, я его ещё не проверял этот программатор. Информация взята из : http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=71523 Дело в том, что на выходе COM порта присутствуют напряжения с размахом примерно от -10...12 до +10...12 В, поэтому смотреть эти напряжения нужно осциллографом, а не вольтметром. Раз автор подал это напряжение напрямую, то, значит, так оно и должно быть в этой схеме. Если возникает столько сомнений, то попробуйте собрать пятипроводную схему, подключаемую к LPT порту и которая есть здесь: http://yl2gl.ucoz.net/forum/11-33-1#501 разобравшись с подключением сигналов (они подписаны на схеме), нумерация ножек микросхемы, естественно, будет другая. Программа, так же - PonyProg. Проверено - работает! 0 1 svetl1928 (10.09.2011 13:53) Доброго времени суток, Валерий. Спаял я по вашей схеме программатор, подключил к COM порту, измерил напряжения, получилась вот такая картина: Параллельно внешнему питанию микроконтроллера выходит 2,5 вольта (полюсовка правильная), а на ножку "MISO" получается -10 вольт относительно корпуса. Что-то у меня появился страх, подключать микроконтроллер или нет, не сгорит ли он? И вообще, если можно, п |