Сайт, посвященный ЕН-Антеннам. Статьи. Описания. Конструкции. Эксперименты. Результаты испытаний.

|  | Когда я настраивал первые две ЕН антенны, они у меня не заработали. "Ну естественно" - думал я: "... и не должны работать. При таких размерах, какая может быть эффективность?!" Но как потом выяснилось, настраивал я их не правильно. Мало того, при настройке выяснились интересные вещи. Сейчас много приходит писем с вопросами о настройке ЕН антенн и видно, что многие повторяют мои ошибки. Вот обо всем об этом, о правильной настройке, и пойдет дальше речь. |
| --- | --- |

НАСТРОЙКА ЕН АНТЕНН
Кононов Владимир ( UA1ACO )
г. Санкт-Петербург
(по материалам методики Теда Харта (W5QJR)

Некоторое отступление от темы. Я сел писать эту статью, но отвлекся на работу в эфире. И вот результат - QSO с FR5GS (Reunion Is., дистанция 8350 км.) на ЕН антенну (50 сантиметров длиной) и с 30 ваттами. Надо сказать, что Европа тоже "не дремала", на частоте был pileup, не часто FR5 работают на PSK-31 (хотя QSL от FR5 на PSK-31 у меня еже давно есть).

А теперь о настройке:
Количество переросло в качество, как говорят. По письмам, которые приходят ко мне, я вижу, что многие не правильно настраивают ЕН антенны и, как следствие, получают негативные результаты. Да, что там говорить, я сам себя иногда ловлю на том, что что-то делаю не так, ориентируясь на методику настройки (наверное в крови уже) стандартных антенн. Приходится переделывать. Когда КСВ=1, руки так и тянуться все отключить, считая, что настройка закончена, ан нет... может быть все только начинается! 

Что необходимо для того, чтобы правильно настроить ЕН антенну? Некоторые вещи иметь желательно, а некоторые просто обязательно, так как без них, с большой долей уверенности, ничего не получится и антенна будет работать не эффективно.

НЕОБХОДИМО иметь:

- Генератор стандартных сигналов (ГСС), желательно с повышенной выходной мощностью, но вполне возможно использование "раскрытого" трансивера.

- Измеритель КСВ (вполне можно использовать встроенный в трансивер).

- Индикатор поля. Желательно чувствительный. Очень хорошо работает схема UA3WIA (на микросхеме К174ПС4), так как такой индикатор поля имеет квадратичную зависимость отсчета по шкале, от величины сигнала.

ЖЕЛАТЕЛЬНО иметь:

- Универсальный измеритель КСВ и реактивных параметров антенны (например MFJ-259B или "miniVNA" и т.д.).

- Измеритель АЧХ с хорошей чувствительностью, так как настраивать придется пассивный четырехполюсник

Хорошо себя зарекомендовал, например, Х1-50 (0 - 1000 МГц).

- Измеритель емкости (для малых емкостей 3- 50 Пф).

- ВЧ мост для измерителя АЧХ. Очень хорошие результаты получены при использовании моста, собранного по схеме RZ4HK (схему см. ЗДЕСЬ) .

ЕЩЕ РАЗ ХОЧУ ПРЕДУПРЕДИТЬ: БЕЗ ИЗМЕРИТЕЛЯ КСВ И ИНДИКАТОРА ПОЛЯ, НАСТРАИВАТЬ АНТЕННУ БЕСПОЛЕЗНО !

ПРИ ПОДАЧЕ НА АНТЕННУ МОЩНОСТИ, ПРИКАСАТЬСЯ К ЭЛЕМЕНТАМ АНТЕННЫ ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ !

"Главными действующими лицами" при настройке антенны будут: Индикатор Поля и измеритель КСВ - именно в такой последовательности. Рассматриваемая здесь настройка антенны, касается конструкции ЕН антенны типа "STAR".

ВАЖНО: все измерительные приборы должны быть хорошо заземлены!

И так, приступаем:
Когда антенна сделана, подключаем центральную жилу коаксиального кабеля питания (или центральный штырь ВЧ разъема антенны) к первому витку катушки настройки, считая снизу (входная катушка при этом должна отсутствовать). Если используем коаксиальный кабель, то его длина должна быть кратной половине длины волны, умноженной на коэффициент укорочения кабеля (обычно 0,66).
* Рекомендации Теда Харта (W5QJR): если антенна установлена на деревянгой мачте, то можно использовать развязывающий фильтр, установленный на расстоянии в 3-5 размеров антенны от самой антенны и содержащий несколько витков этого же коаксиального кабеля (примерно 1/8 длины волны), обвитого вокруг мачты. Если антенна установлена на металлической мачте, то фильтр использовать нет необходимости, но "земля" антенны должна соединяться с металлической мачтой.

Подключаем антенну к MFJ-259B или к ГСС (через измеритель КСВ) или к "раскрытому" трансиверу, с выходной мощностью не более 5 ватт! с измерителем КСВ. Дальнейшее изложение будет описывать применение MFJ-259B, что, впрочем, равносильно и при использовании ГСС или "раскрытого" трансивера.
На каком-то расстоянии от антенны, устанавливаем Индикатор Поля.
Перестраиваем MFJ-259B по частоте и наблюдаем за показаниями Индикатора Поля. Перестройку по частоте проводим до тех пор, пока ни будут достигнуты максимальные показания Индикатора Поля. Засекаем частоту и сравниваем ее с той, на которую мы хотим настроить антенну. Помните, что если Вы будете в дальнейшем использовать кожух антенны, то частота настройки должна быть чуть ниже, за счет короткозамкнутого хомутика на кожухе она потом повысится. Когда Вы одените кожух частота сдвинется вниз, но потом за счет короткозамкнутого хомутика - повысится.
Корректируем частоту максимального показания Индикатора Поля путем раздвигания витков катушки настройки или отматывания витков этой катушки (с верхнего края катушки), пока максимум поля ни будет достигнут на нужной частоте. Такие манипуляции лучше проводить на открытом пространстве, чтобы рядом с антенной ничего постороннего не было (и не только металлических предметов). Под словом "рядом" подразумевается пространство в 1-2 длины антенны.
* если Вам любопытно, то можете составить таблицу и записывать все измерения в процессе настройки, в том числе и КСВ, но... настоятельно рекомендую, хотя Вам это будет трудно - на КСВ на этом этапе настройке не обращайте внимания! Трудно не обращать внимания на КСВ, когда, например оно будет равно 1, но поле-то не будет иметь максимума на нужной частоте - Вас так и будет "тянуть" закончить настройку, достигнув минимума КСВ=1 (многие так и делают и получают плачевный результат), но смотрите на поле - оно, в данный момент играет решающую роль! Вы увидите такие интересные моменты, когда разница по частоте между минимумом КСВ и максимумом поля может достигать иногда до нескольких мегагерц, может быть это заинтересует Вас.

Но, к делу. Путем раздвигания витков или отматывания витков катушки настройки, находим такое положение, когда Индикатор Поля показывает максимальный сигнал на искомой частоте. При этом КСВ может составлять совершенно неприемлемую величину. Оставляйте себе путь к отступлению (несколько витков на катушке настройке должно быть раздвинуто), чтобы при необходимости, можно было несколько увеличить индуктивность, не перематывая катушку заново. Перепаивая отвод от 1-го витка на второй и т.д., и повторяя всю вышеизложенную процедуру, добиваемся одновременно максимума поля (это главное сейчас) и минимума КСВ. Предположим, что в результате многочисленных подстроек и нахождения оптимального положения отвода от катушки настройки, нам удалось достичь оптимального результата, когда достигнут и максимум поля и минимум КСВ одновременно. Коль скоро КСВ, наиболее вероятно, не будет равен 1, то значит в цепи присутствует реактивность.
Следующая задача определить величину этой реактивности и скомпенсировать ее, достигнув и максимума излучения и минимума КСВ, близкого к 1, одновременно. Вот тогда и только тогда, антенна будет настроена, но до этого еще далеко.

Используя MFJ-259B, мы видим реактивную составляющую, и в зависимости от ее знака, можем подобрать компенсирующий входной элемент (индуктивность или емкость). Здесь уместно привести практические наблюдения Теда Харта, который писал, что обычно при использовании катушки настройки равной или меньше диаметра цилиндров, в качестве компенсации использовалась входная катушка, а если катушка настройки больше диаметра цилиндров на входе надо использовать конденсатор (все это должно быть хорошо видно на индикаторе MFJ-259B или любого другого измерителя реактивностей). Поскольку все описанные на этом сайте ЕН антенны использовали катушку настройки равную диаметру цилиндров, то везде используется входная катушка, для компенсации реактивной составляющей (а иногда даже удается достичь приемлемых результатов и без применения индуктивности или емкости). Например, по MFJ-259B видим, что реактивная составляющая равна 9 Ом, поэтому делаем катушку, у которой сопротивление на этой часте будет 9 Ом и включаем ее последовательно с отводом, к катушке настройке. Теоретически КСВ должен стать равным 1, при максимуме излучения, но практически конечно потребуется корректировка и входной катушки и рабочей частоты настройки, путем небольшого изменения катушки настройки. Можно и "вслепую" подобрать индуктивность входной катушки (по минимуму КСВ и максимуму поля одновременно), но конечно это потребует несоизмеримо большего времени.

Еще раз хочу сказать, что вся эта процедура довольно кроопотливая и требует использования соответствующих приборов. Без них настроить ЕН антенну, к сожалению, не удасться. Наверное теперь становится понятно, что настроить антенну не так просто и почему столько людей, сделавших ЕН антенну, отзываются о ней не совсем лестно... просто они сделали обычный укороченный Диполь, настроенный в резонанс на минимум КСВ, со всеми вытекающими результатами.
Практически, по отзывам радиолюбителей сделавших ЕН антенну, большинство радиолюбителей настраивают ее по минимуиу КСВ и на этом настройку ЕН антенны считают законченной (по крайней мере, так поступают со своей первой ЕН антенной). Я скажу так, даже если бы мне не требовалось изготавливать ЕН антенну для практической работы в эфире, я бы ее все равно сделал, чтобы посмотреть и убедится самому, насколько получается большая разница между минимумом КСВ и максимумом излучения и увидеть, насколько неэффективны получаются ЕН антенны настроенные только по минимуму КСВ! На самом деле, в этом случае, получаются просто укороченные диполи (котрые, кстати, были сделаны для проведения экспериментов, описанных на страницах этого сайта или, как пример, "антенна из гвоздей"). Эффективность у таких антенн оставляет желать лучшего и теперь, наверное, Вам понятно почему.

Вернемся к началу статьи. Там перечислены необходимые приборы. Теперь, после подробного описания процесса настройки, Вы можете сами сделать вывод, какие приборы необходимы, какие желательны и без каких не обойтись совсем. На начальном этапе и для возможности повторения антенны может потребоваться измеритель емкости, для измерения емкости между цилиндрами. Для снятия АЧХ антенны и ее дальнейшего использования может потребоваться измеритель АЧХ с ВЧ мостом. Обратите внимание: если Вы будете использовать трансивер вместо MFJ-259B или ГСС, то у некоторых трансиверов, при увеличении КСВ выше некоторой величины (а КСВ, при настройке у Вас может быть и 3 и 5 и 25 !) трансивер автоматически уменьшает мощность, что может сказаться на результатах Ваших измерений, внести погрешность и затруднить настройку.
А вот без таких приборов как Индикатор Поля и измеритель КСВ, настраивать ЕН антенну просто бессмысленно.

Небольшой пример фрагмента настройки ЕН антенны на диапазон 28 МГц:

| Таблица, отражающая ход настройки ЕН антенны на 28 МГц |
| --- |
| Шаги настройки | N шаг | N+1 шаг | N+2 шаг | N+3 шаг | N+4 шаг | N+5 шаг |
| Частота (МГц) максимума Индикатора Поля | 24,8 | 25,3 | 25,4 | 26,2 | 27,5 | 28,1 |
| Частота (МГц) минимума КСВ | 25,2 | 26,1 | 26,75 (КСВ=1) | 27,3 | 27,8 | 28,12 (КСВ=1,1) |
| Кол-во витков катушки настройки | 21 | 21 (витки раздвинуты) | 20 | 20 (витки раздвинуты) | 19 | 19 (витки раздвинуты) |
| Отвод от катушки настройки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 |

Из таблицы видно (хотя в таблице отражены только 5 шагов, а их наверное 50 или больше), что на N+5 шаге уже получены приемлемые результаты (минимальный КСВ=1,1 и максимум поля совпадают на одной частоте). На этом можно настройку считать законченной или можно включить еще маленькую дополнительную входную катушечку (0,5-1 виток) последовательно с отводом входной катушки, для получения КСВ еще лучщего чем 1,1. Не все может пройти так гладко, особенно в настройке ЕН антенн на те частоты, на которые нет экспериментальных данных. вполне возможно, что придется и перемотать катушку настройки, из-за того, что откушено слишком много витков. 
Далее замеряем полосу пропускания изготовленной антенны. Ну это уже совсем просто (достаточно только отградуировать Индикатор Поля по ГСС).
Устанавливаем частоту равной максимуму показаний Индикатора Поля. Затем расстраиваем ГСС или трансивер, вниз по частоте, до тех пор пока Индикатор Поля покажет величину сигнала на 3 dB меньше и записываем эту частоту. Далее расстраиваем ГСС или трансивер вверх по частоте, пока не будут такие же показания Индикатора Поля (проходим пик сигнала) и также записываем эту частоту. Разность этих частот и будет полосой пропускания антенны по уровню +/- 3 dB. Полоса пропускания антенны на 28 МГц (пример из таблицы) была 2,3 МГц, по уровню +/- 3 dB. Таким образом эта ЕН антенна может без каких либо переделок, а только перемещением хомутика на кожухе антенны, использоваться или в любительском диапазоне 28-29,7 МГц или в СВ диапазоне (26-28 МГц).
Таким же образом можно замерить и полосу пропускания по КСВ=2 (она конечно будет меньше примерно в 1,5 раза). 

Хочется обратить внимание еще вот на какой аспект. Не используйте большую мощность (больше нескольких ватт), если Вы не уверены в том, что антенна настроена на ту частоту, на которой работает передатчик. Вот небольшой пример: вы подвели мощность в 100 ватт и разница между настройкой антенны и передатчика такова, что попадает за пределы 3 dB полосы пропускания антенны. Это значит, что 1/2 мощности будет излучаться, а другая 1/2 мощности будет расходоваться на нагрев антенны (т.е. 50 ватт). Эта мощность будет нагревать маленькую катушку антенны, намотанную на пластмассовой трубе - результат очевиден, антенна "задымит". Будьте осторожны также и при использовании антенных тьюнеров согласования. Здесь не проходит такой вариант, как например при использовании Диполя, когда с помощью тьюнера можно "выбрать" плохой КСВ, даже если половина мощности будет рассеиваться в "полотне" Диполя. Диполь может "стерпеть" и не такой КСВ, он имеет несравненно большую массу и протяженность (в смысле рассеивания тепла), чем ЕН антенна, а значит и мощность можно "вдуть" гораздо большую, при худшем КСВ (на энергетику и КПД здесь не смотрим). Это надо четко осознавать.

Вы можете также прочитать о настройке ЕН антнны, на странице американского радиолюбителя WB5CXC (на английском) ЗДЕСЬ . 

Вот и все основные моменты, которые надо учитывать, при настройке ЕН антенны. А теперь делайте выводы: делать классический Диполь, затратив время (минут 30-40) лишь на откусывание бокорезами кусочков от полотна антенны для настройки в резонанс и получения минимального КСВ, или потратить несколько дней на изготовление и настройку ЕН антенны, но зато получить компактную эффективную антенну. Все зависит от имеющегося у Вас места для антенны и вашего желания и энтузиазма.

73!
UA1ACO op. Vlad
г. С-Петербург 
05.2006г.

| главная | | W5QJR| | UA1ACO | | Теория | | Практика | | Россия | | Германия | | Украина | | США | | Швеция | | Швейцария| | Италия | | Австралия | | Серийные | | Ссылки | | Разное |