### "Баночная" EH-антенна

Jack Arnold, W0KPH

Здесь представлены конструкции антенн, выполненных из банок. Антенны на диапазоны 80 и 160 метров я пока не собрал. Если вы изготовите такую антенну - сообщите мне и я дополню этот сайт.

20-30-40 метровые антенны

Все эти антенны были собраны из банок от кофе. У меня не нашлось под рукой других и я использовал эти банки.

| Параметры | 20 метров | 30 метров | 40 метров |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип банки | Coffee Cans-26 oz | Crisco Cans | Coffee Cans-26 oz |
| Высота антенны | 18 inches | 17 inches | 18 inches |
| Расстояние между банками | 5 1/2 inches | 4 7/8 inches | 5 1/4 inches |
| Индуктивность катушки, мкГн | 8.2 | 13 | *25.2 *Примечание: 40 метровая антенна имеет вторую катушку индуктивности на сердечнике Amidon T130. Она содержит 28 витков. Нижний конец этой катушки подсолединяется к оплетке питающего кабеля. Отвод от 24-го витка подключается к низу основной катушки (т.е. катушки соединены последовательно). Верхний конец основной катушки подключается к верхней банке. Катушка связи содержит 5 витков (нижний конец - к оплетке, верхний к центральной жиле кабеля). 17-15-10 метровые антенны Параметры 17 метров 15 метров 10 метров Тип банки Peach Can 4 X 4 3/8 Fruit Can 3 1/4 X 4 1/2 Cranberry Sauce 3 X 4 5/8 Высота антенны 13 1/4 inches 12 1/2 inches 11 3/4 inches Расстояние между банками 3 7/8 inches 3 inches 2 5/8 inches Индуктивность катушки, мкГн* 4 4 4 Примечание: здесь даны начальные значения. Перемещайте отвод от катушки по минимуму КСВ. Детали изготовления "баночной" антенны Схема соединений Конструкция катушки Подставка для антенны Я использовал половинку однодюймового пластикового Т-колена. Внешние провода Расположение катушки внутри банки Готовые части для сборки Собранная антенна В настоящее время я не имею данных о количестве витков связи для всех антенн. 30-метровая антенна имеет 3 витка, 20-метровая - 2 витка. При следующем обновлении сайта я постараюсь привести данные для катушек связи на все диапазоны для кабеля с волновым сопротивлением 50 ом. Оригинал статьи находится по адресу www.qsl.net/w0kph Перевод - Николая Большакова (RA3TOX). |