Разводка печатной платы рассчитана так, что на ней можно использовать

микросхемы делителей 74АС74 с напряжением питания до 6V и

74LVC74 максимально до 3.3V.  Если на плате планируется установить

74АС74, то стабилизаторов на 3.3V не устанавливаются. Единственное,

необходимо запаять перемычку, она помечена 5V стрелкой.

перемычка 5V     резисторы R20, R21

Основные стабилизаторы можно ставить как советские, так и импортные.

Импорт меньше греется. Можно заменить 7805 на 7806, так как все микросхемы

могут работать до 6V. Так же и 7810 заменить как на 7809 или на 7812.

Что касается стабилизаторов на 3.3V, для микросхемы 74LVC74, то для нее

предусмотрено три разных вида стабилизаторов в разных корпусах. Выбирай

сам, что проще приобрести. Но предпочтительнее стабилизатор в корпусах

микросхем, так как в диодном исполнении имеет большой разброс по напряжению

и может достигать 3.5V, а это многовато. Если все же решишься установить именно

этот стабилитрон, то не забудь запаять резистор на 50 – 100 Ом. На фотографии он

расположен горизонтально под четырьмя «колючками» и подписан как 100. Как раз

красная стрелка на эту надпись и показывает.

Входной трансформатор намотан тремя проводами, лучше в шелковой изоляции.

Толщина провода не особо критична, главное равномерней ее уложи по кольцу.

Кольцо можно проницаемостью от 600НН до 1000НН и диаметром от 7 до 10мм.

Количество витков от 8 до 12, зависит от проницаемости феррита. К примеру, для

600НН надо 12 витков, а для 1000НН всего 8 витков. Если проницаемость кольца

сомнительна, то витки можно подобрать самому. Исходя из того, что бы на

частоте 1.8мГц и на 30мГц чувствительность трансивера была одинаковой.

Полосовики при этих замерах-экспериментах не устанавливаются.

Как дополнение, на плате установлен разъем СОМ порта и кварцевая подставка для работы в режиме SOFTROCK40 с программой M0KGK в трансиверном режиме.

Для перехода на передачу, педаль устанавливается на разъем PTT KGK -  “KGK”.

Так же кварц можно использовать как источник сигнала при калибровке  подавлении

зеркального канала в режиме приема, а так же градуировке S-метра. Уровень сигнала

на входе трансивера составляет 59+40dB.

При работе с синтезатором СОМ разъем не нужен. Прием и передача осуществляется с синтезатора на разъем «РТТ».

Аудио входы и выходы используются от корпусов USB, идеальный контакт. На крайний

случай, экранирующие провода можно паять непосредственно на саму плату.

Обрати внимание на номиналы резисторов R20 и R21. Они отвечают за согласование

полосовых фильтров или усилителя мощности c FST3253. Если сопротивление нагрузки равно 50 Ом, то значение резисторов должно быть оба по 91 или 100 Ом. При 75 Ом нагрузки они составят по 150 Ом. В случае пониженного сопротивления нагрузки до 25 Ом,

номиналы резисторов составят по 51 Ом.