Мне приходилось уже дважды изготавливать  направленный ответвитель по схеме

DL2KQ. Оба раза получались превосходные результаты. Единственный момент – это требование по применению ферритового кольца ВЧ-20, ВЧ-50, в котором я несколько сомневался. В этот раз я решил попробовать кольцо от БП старого плоского компа.  Слева на рисунке виден этот БП и кольцо фильтра.

Вот на это кольцо я и положил глаз.

Впрочем, таких колец я надергал, сколько смог найти.

При повторении ответвителя, я не всегда следовал рекомендациям автора. Например, вместо того, чтобы резать кабель, применяю обычную латунную трубку от телескопических антенн. План примерно такой.

В итоге набралось у меня кучка колец, нужно что - то выбирать.

На два кольца, это слева первое и третье намотаны пробные обмотки. Специально не планировалось какое то  определенное количество, – сколько получится. Получилось 16 и 22 витка. Размер колец 20,6х12,2х6,6 и 24,3х14,0х8,2. Замер индуктивностей. Это 11,6 и 28,6 uH соответственно. Проницаемость первого кольца 1072 и второго 1474.

Из провода ПЭЛШО 0,64 скручена линия, на неё надета термо-трубка и таким проводником намотано 10 витков на кольце. Изготовлены щечки из двухстороннего стеклотекстолита и на них собраны выпрямители с развязкой. Диоды 1N4148 для SMD монтажа. А так же кольцо из меди.

Вот так показана последовательность сборки. Кольцо уже вставлено в обойму, но вторая половина ещё не припаяна. Для центровки половинок использовалась сердцевина коаксиального кабеля. Она видна внизу и ещё не вставлена.  Ответвитель почти готов, напаяны резисторы 300 Ом х 6 штук по ватту каждый и видны трубчатые ёмкости по 91 пФ х2 шт для узла нейтрализации. Для красоты надета рубашка от кабеля. Не установлен ещё воздушный подстроечник.

После изготовления коробки (пролетел я с коробкой, надо было по высоте больше сделать) вот так выглядит в сборе весь КСВ'ометр (пока без платы цифровой обработки).

И в заключение измеряем прямую и отраженную волны. Коэффициент деления данной конструкции – 1 : 25,666.

73! UN7GCE